## Slide 1: Подготовка проекта генерального плана Соколовского сельсовета колыванского района новосибирской области Генеральный план соколовского сельсовета колыванского района новосибирской области
Заказчик: Министерство строительства Новосибирской области
Государственный контракт: ГК №19000270-ЭА от 23.08.2019 года
Исполнитель: ООО «Вектор» г. Новосибирск
Шифр проекта: ГП-НКС2019

## Slide 2: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с требованиями государственного контракта ГК № 19000270-ЭА от 23.08.2019 года, а также с неотъемлемым его приложением – Техническим заданием перед ООО «Вектор» были поставлены следующие задачи:
- определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Генеральный план в общем смысле — проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территорий. Основной частью генерального плана (также называемой собственно генеральным планом) является масштабное изображение, полученное методом графического наложения чертежа проектируемого объекта на топографический, инженерно-топографический или фотографический план территории. При этом объектом проектирования может являться как земельный участок с расположенным на нём отдельным архитектурным сооружением, так и территория целого города.

## Slide 3: СОСТАВ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование документации
Утверждаемая часть | 
1 | Положение о территориальном планировании Соколовского сельсовета
Обосновывающая часть (прилагаемые материалы) | 
2 | Материалы по обоснованию Генерального плана Соколовского сельсовета
Номер листа | Наименование документации | Масштаб
Утверждаемая часть |  | 
1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения | 1:10000
2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:10000
3 | Карта функционального зонирования | 1:10000
Обосновывающая часть |  | 
4 | Карта границ поселения. Карта существующих границ населенных пунктов. Карта современного использования территории. Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:10000
5 | Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 1:10000
Перечень текстовых материалов Генерального плана:
Перечень графических материалов Генерального плана:

## Slide 4: СОСТАВ ПРОЕКТА
Перечень материалов Генерального плана в электронном виде:
№ п/п | Наименование
Электронная версия | 
1 | DVD-диск. 1 этап работ по подготовке проекта генерального плана Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

## Slide 5
                ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
                СОКОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА
                НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

## Slide 6: ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
В проекте Генерального плана приняты следующие проектные периоды:
- исходный год проектирования – 2020 год;
- первая очередь реализации Генерального плана – начало 2030 года (10 лет);
- расчетный срок реализации Генерального плана – начало 2040 года (20 лет).
Проект генерального плана Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области выполнен в местной системе координат Новосибирской области МСК-54 (зона 4), на основе цифровых спутниковых снимков общего доступа и кадастровых планов территорий муниципального образования с выгрузкой Росреестра от августа 2019 года.
Проект Генерального плана выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе «MapInfo»; содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы.
На начало 2019 года фактическая численность населения Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области (далее также – поселение, Соколовский сельсовет) составила 1333 человека, прогнозная численность (начало 2040 года) составит ориентировочно 1750 человек.

## Slide 7: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории
Таблица № 1
№ п/п | Вид объекта | Назначение, наименование, местоположение | Основные ха­рактеристики | Срок реализации | Наименование функциональной зоны | Характеристики зон с особыми условиями использования
1 | Объекты физической культуры и массового спорта | Строительство спортивного комплекса (спортивные залы общего пользования, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий) в с. Соколово | 1 объект, 700 кв.м. площади пола | 2040 год | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется
2 | Объекты физической культуры и массового спорта | Плоскостные сооружения в с. Соколово (хоккейная коробка) | 1 объект, 12000 кв.м. площади пола | 2040 год | Зона специализи­рованной общественной застройки | Установление не требуется

## Slide 8: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
3 | Объекты культурно-досугового (клубного) типа | Строительство досугового центра с размещением зрительного зала, помещений для культурно-досуговой деятельности, общедоступной библиотеки, кафе, общей проектной мощностью 300 мест, с возможным размещением центра дополнительного образования детей на 60 мест, в с. Соколово | 1 объект, 300 мест, 60 мест | 2040 год | Многофункциональная общественно-деловая зона | Установление не требуется
4 | Объекты транспортной инфраструктуры | Строительство моста через р. Чик | 1 объект, характеристики по заданию на проектирование | 2040 год | Зона транспортной инфраструктуры | Установление не требуется

## Slide 9: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением линейных объектов
Таблица № 2
№ п/п | Наименование | Параметры функциональных зон |  | Сведения о планируемых объектах |  |  | 
 |  | Площадь, га | % | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения муниципального района | Местного значения
Общая площадь сельского поселения |  | 23556,00 | 100 | - | - | - | -
1 | Жилые зоны | 45,31 | 0,19 | - | - | - | -
2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 164,75 | 0,70 | - | - | - | -
3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 36,08 | 0,15 | - | - | - | -

## Slide 10: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
4 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 20,46 | 0,09 | - | Строительство пожарного депо в с. Соколово | - | Строительство спортивного комплекса (спортивные залы общего пользования, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий) в с. Соколово Строительство досугового центра с размещением зрительного зала, помещений для культурно-досуговой деятельности, общедоступной библиотеки, кафе, общей проектной мощностью 300 мест, с возможным размещением центра дополнительного образования детей на 60 мест, в с. Соколово
5 | Зона специализи­рованной общественной застройки | 5,39 | 0,02 | - | - | - | Плоскостные сооружения в с. Соколово (хоккейная коробка)
6 | Коммунально-складская зона | 1,49 | 0,01 | - | - | - | -

## Slide 11: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
7 | Зона инженерной инфраструктуры | 0,99 | 0,01 | - | - | - | -
8 | Зона транспортной инфраструктуры | 139,86 | 0,59 | - | - | - | Строительство моста через р. Чик
9 | Зона сельскохозяйственных угодий | 13306,20 | 56,49 | - | - | - | -
10 | Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ | 1460,75 | 6,20 | - | - | - | -
11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 229,83 | 0,98 | - | - | - | -
12 | Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 43,16 | 0,18 | - | - | - | -
13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 139,51 | 0,59 | - | - | - | -
14 | Зона отдыха | 7,80 | 0,03 | - | - | - | -
15 | Зона лесов | 7107,05 | 30,17 | - | - | - | -
16 | Зона кладбищ | 2,45 | 0,01 | - | - | - | -
17 | Зона акваторий | 837,47 | 3,56 | - | - | - | -
18 | Зона складирования и захоронения от­ходов | 12,71 | 0,05 | - | - | - | -

## Slide 12
                ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
                СОКОЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА
                НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

## Slide 13: ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Фактическая численность Соколовского сельсовета на начало 2019 года составила 1333 человека.
Плотность постоянного населения в целом составляет 0,06 чел/га.
Расчет численности населения произведен при соблюдении следующих условий:
- строительство жилых домов преимущественно усадебного типа с приусадебными участками;
- увеличение показателя обеспеченности населения общей площадью жилого фонда до 27,0 кв.м. на 1 человека;
- средняя площадь участков для индивидуального жилищного строительства составляет около 1500 – 2000 кв.м.
Согласно прогнозу Схемы территориального планирования Колыванского района Новосибирской области с. Соколово и д. Малый Оеш отличаются положительной демографической динамикой, благоприятной половозрастной структурой и имеют реальные шансы для увеличения численности населения к расчётному сроку.
В перспективе, Схемой территориального планирования Колыванского района Новосибирской области выявляется ряд основных проблем, которые необходимо решить. Одна из них – формирование каркаса опорных центров, обеспечивающего сравнительную устойчивость системы расселения.
Таким опорным центром каркаса территории поселения является с. Соколово.
Прогнозная численность (начало 2040 года) составит ориентировочно 1750 человек.

## Slide 14: ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.
Площадь жилищного фонда Соколовского сельсовета составляет 28,06 тысяч кв.м. Площадь муниципального жилищного фонда составляет 3,9 тысяч кв.м.
В целом, проанализировав существующие параметры жилой застройки Соколовского сельсовета, можно сделать следующий вывод: средняя жилищная обеспеченность населения в целом по Соколовскому сельсовету составляет 21 кв.м. на человека.
Площадь территории жилой застройки к концу расчетного срока в границах Соколовского сельсовета должна составить порядка 247,24 га. Плотность населения на территориях жилой застройки в населенных пунктах поселения составит 0,07 чел./га.
Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области, на период до 2025 года одной из главных задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 кв.м. общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 кв. м на человека.
В Схеме территориального планирования Колыванского района приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда – повышение уровня жилищной обеспеченности на одного человека с 22,6 кв.м. до 30 кв.м.
В генеральном плане на расчетный срок средняя жилищная обеспеченность принята равной 27 кв.м. на человека. Жилищный фонд населенных пунктов Соколовского сельсовета составит 47,25 тыс.кв.м.
Увеличение площади жилых зон на территории Соколовского сельсовета запланировано за счет уплотнения существующей жилой застройки и размещения новых жилых кварталов в юго-западной и северо-восточной частях с. Соколово.

## Slide 15: ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Общая протяженность автомобильных дорог 59,48 км. В целом характер дорожной сети поселка соответствует сложившейся планировочной структуре поселения. Сеть дорог поселения можно охарактеризовать как достаточно развитую.
Протяженность автомобильных дорог – всего 14005 м, в том числе дорог с твердым покрытием – 5386 м. Плотность сети улиц и дорог сельсовета составляет 0,08 км/кв.км., что ниже рекомендуемой (1,5 км/кв.км.). Удельный вес освещенных улиц в общей протяженности улиц 77%.
На расчетный срок реализации Генерального плана предусмотрено увеличение категорийности автомобильной дороги регионального значения К-11 с IV технической категории до III, увеличение придорожной полосы с 50 м до 100 м.
Мероприятия по увеличению категорийности автомобильной дороги регионального значения К-11 с IV технической категории на III, увеличению придорожной полосы с 50 м до 100 м на территории Соколовского сельсовета приняты в соответствии с материалами ранее утвержденного Генерального плана Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области, для обеспечения проектируемых территорий транспортными связями.
Проектом Генерального плана даны предложения по строительству моста через р. Чик.

## Slide 16: ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Водоснабжение Соколовского сельсовета осуществляется из 4 артезианских скважин. Общая производительность составляет 192 куб.м./сут.
Водоснабжение в населенных пунктах сельсовета осуществляется путем отбора воды из подземных источников. Артезианские скважины снабжены погружными насосами марки ЭЦВ-5-4-75, средняя глубина скважин составляет 50 метров. Из скважин вода подается в водонапорные башни с последующей подачей воды в разводящую сеть. При пожаре вода подается из скважин погружным насосом прямо в сеть.
Суммарная протяженность сетей водоснабжения на период разработки проекта составила 9,51 км.
Для повышения комфортности проживания населения, проживающего на территории Соколовского сельсовета, проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:
Расширение существующих сетей централизованного водоснабжения.
Реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения.
Разведка и бурение новых скважин.
Тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод.
Строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами (при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01).
Замена силового оборудования насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД. Также на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки.
Установка приборов учета воды.
Ремонт водопроводной сети в д. Малый Оеш, протяженностью 2 км.
Ремонт водопроводной сети в с. Соколово, протяженностью 1,5 км.
Строительство скважины в с. Соколово.
Пожарный водопро­вод низкого давления, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.
Установка пожарных гидрантов в системе водоснабжения.
Рекомендуется ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.
Рекомендуется разработать проект зон санитарной охраны источника водоснабжения.
При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения водопроводных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## Slide 17: ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ВОДООТВЕДЕНИЕ
В настоящее время в Соколовском сельсовете централизованная система канализации отсутствует. Канализование жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.
Для повышения комфортности проживания населения, проживающего на территории Соколовского сельсовета, проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:
Отведение стоков от объектов соцкультбыта и части жилой застройки рекомендуется в локальные очистные установки (на весь период реализации проекта).
Реконструкция очистных сооружений (на весь период реализации проекта).
Осуществление противопаводковых мероприятий (на весь период реализации проекта).
Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории Соколовского сельсовета: оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока (на весь период реализации проекта).
При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения водопроводных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.
Генеральным планом предусматривается установка накопительных емкостей полной заводской готовности на территории абонентов. Обеспечить специализированный транспорт для транспортировки сточных вод из накопительных емкостей на канализационное очистное сооружение.

## Slide 18: ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
На территории Соколовского сельсовета один источник централизованного теплоснабжения.
Мощность газовой котельной составляет 0,90 Гкал/ч. Установлены котлы марки КВ-1,1 газ, 2 штуки.
Теплоснабжение осуществляется по закрытой двухтрубной схеме.
Охват населения централизованной системой теплоснабжения составляет 1604,7 кв.м. жилого фонда.
Суммарная протяженность сетей теплоснабжения на период разработки проекта составила 0,2 км.
Генеральным планом предусматривается реконструкция действующей системы централизованного теплоснабжения.
Реконструкция действующей системы централизованного теплоснабжения заключается в перекладке ветхих теплопроводных сетей, не отвечающих условиям надежной эксплуатации.
Для повышения комфортности проживания населения, проживающего на территории Соколовского сельсовета, проектом Генерального плана предусмотрены следующие мероприятия:
Реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива (на весь период реализации проекта).
Внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепловой энергии (на весь период реализации проекта).
Переход на локальные системы отопления, с целью снижения затрат на системы теплоснабжения (на весь период реализации проекта).
При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения сетей газоснабжения и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## Slide 19: ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение Соколовского сельсовета централизовано обеспечивает энергокомпания Открытое акционерное общество «Новосибирскэнерго».
Электроснабжение Соколовского сельсовета осуществляется от электроподстанции ПС 110/10 кВ «Колывань», марка установленных трансформаторов ТДН-16000, 2 шт, 92% загрузки.
Между поселками проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ.
Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития поселения, с учетом изменения планировочной структуры поселения на расчетный период, а также для повышения надежности, безопасности и эффективности электроснабжения, генеральным планом предлагается выполнить следующие мероприятия по развитию, реконструкции и модернизации объектов электросетевого хозяйства:
Замена проводов и опор ВЛ (на весь период реализации проекта).
Замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности (на весь период реализации проекта).
Реконструкция существующих подстанций (на весь период реализации проекта).
Реализация мероприятий по снижению уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении (на весь период реализации проекта).
Строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин (на весь период реализации проекта).
При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения сетей электроснабжения и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## Slide 20: ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
На территории Соколовского сельсовета в настоящее время газифицировано с. Соколово. Газоснабжение села осуществляется посредством двух газорегуляторных пунктов (ГРП) от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в районе с. Соколово.
Природный газ используется:
- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;
- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;
- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.
Общая протяженность сетей 3,91 км
Генеральным планом предусматривается обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Соколовского сельсовета.
Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.
Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.
Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.
Суммарный расход газа на территории Соколовского сельсовета составит примерно 12245 тыс. куб.м/год.
При выполнении рабочего проекта планировки в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий, разработать принципиальные схемы размещения сетей газоснабжения и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## Slide 21: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!